## Slide 1
Conception d’un senseur intégré multimodal pour l’observation des routes
Simulation d’un carrefour à feux réels
Simulation d’un radar
Extraction des données des différents senseurs
Filtrage et Fusion des données avec trois architectures différentes: filtre de Kalman, MLP, Transformer
Validation expérimentale

## Slide 2
Conception d’un senseur intégré multimodal pour l’observation des routes
Tables des matières
Simulation d’un radar Doppler (4min)
  Phénomènes physiques
  Extraction des données
  Résultats
Simulation d’une caméra (4min)
  Extractions des données
  Résultats
Filtrage et Fusion des données (5min)
  Filtre de Kalman
  MLP
  Transformer
Validation expérimentale (4min)
Conclusion

## Slide 3
Conception d’un senseur intégré multimodal pour l’observation des routes
Données provenant de la caméra:
Détection d’objets sur une image (YOLO)
Estimation de la profondeur de chaque objet
Détermination de la position de chaque objet
Détermination de la vitesse de chaque objet
Image au temps t
Image au temps t-1
Détection d’objets au temps t
Détection d’objets au temps t-1
Position des objets au temps t
Position des objets au temps t-1
Vitesse des objets au temps t
YOLO
YOLO
Est. Prof.
Est. Prof.

## Slide 4
Extraction des données
Première étape: Détection des objets (YOLO)
Réseau neuronal (CNN) pré-entraîné sur l’ensemble des données COCO
Implémentation open source (YOLOv5)

## Slide 5
Extraction des données
Première étape: Détection des objets (YOLO)
Objets gardés si le seuil est supérieur à 0.25
Certains objets sont indésirables (feux de signalisation, panneaux routiers,…)

## Slide 6
Extraction des données
Deuxième étape: Estimation de la profondeur pour chaque objet
Modélisation de la caméra avec le modèle du pinhole
Caméra virtuelle: pas de distance focale disponible
Utilisation de l’angle de vue (horizontal) de la caméra

## Slide 7
Extraction des données
Troisième étape: Estimation de la position de chaque objet
Passage de coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes
Quatrième étape: Estimation de la vitesse de chaque objet
Association des données
Estimation de la vitesse sur base de la distance parcourue

## Slide 8: Résultats
Données estimées:
Exemple de données capturées
Données réelles
-1.1788

## Slide 9
Conception d’un senseur intégré multimodal pour l’observation des routes
Radar Doppler:

## Slide 10
Comment créer la carte thermique distance-vitesse ?
- Calcul de la distance et de la vitesse radiale
Amas de points :

## Slide 11
Comment créer la carte thermique distance-vitesse ?
Micro-Doppler

## Slide 12
Comment trouver les véhicules dans la carte thermique ?
Algorithme de recherche de distance -vitesse
1. Normaliser les valeurs
2. Rechercher l’amplitude maximale
3. Calculer la moyenne et la déviation standard dans la zone
4. Si elles sont supérieures à un seuil donnée, on trouve la distance-vitesse
5. On met la zone concerné à 0
6. On revient à l’étape 2 jusqu’à ce que la valeur max soit inférieur à 0.5

## Slide 13
Comment créer la carte thermique des angles ?
Signal à maximiser
Trouver les angles
Zone sans ambiguité
Nombre d’ambiguités

## Slide 14
Filtre de Kalman :
Méthode de fusion :

## Slide 15: Multi-Layer Perceptron (MLP)
Réseau Fully Connected
Détermination de poids lors de l’entraînement du réseau

## Slide 16: Multi-Layer Perceptron (MLP)
Paramètres optimisés: 512 neurones sur la couche intermédiaire
Trajectoires stables et bien estimées mais réseau peu robuste
Résultats dépendants du nombre de neurones

## Slide 17: Multi-Layer Perceptron (MLP)
Influence du passé: ajout d’échantillons supplémentaires
Paramètres optimisés: 128 neurones sur la couche intermédiaire
 Le réseau a plus d’information pour résoudre la même tâche
Meilleures estimations des trajectoires
Réseau plus robuste

## Slide 18: Transformer
Deux parties: un encodeur et un décodeur
Encodeur: fournit une abstraction de l’entrée
Décodeur: permet de prédire une séquence
3 modules: Feed Forward, Multi-head Attention, Masked Multi-Head Attention
Positional Encoding: pour tenir compte de l’ordre des mots dans une phrase

## Slide 19: Transformer
Mécanisme d’attention: pour déterminer les mots les plus importants
Multi-Head Attention: H mécanismes d’attention en parallèle
Masked Multi-Head Attention: pour permettre un processus de décodage auto-régressif

## Slide 20: Transformer
Résultats:
Paramètres optimisés: 64 neurones, 7 couches d’encodage
Moins bonne MSE que le MLP
Meilleur apprentissage de la cinématique des véhicules

## Slide 21
La validation expérimentale ressemble à la simulation
Sans calibration
Avec calibration
Simulation radar

## Slide 22
La validation expérimentale pose encore souci
Les données caméra suivent une trajectoire
Les données radar après levée d’ambuigités ne correspond pas tout a fait à nos attentes

## Slide 23
Les résultats des trois architectures en dessous des performances espérées
Trajectoire des pistes
Mauvaise réception des données radar
Pas assez d’instants captés afin de pouvoir utiliser des instants du passé se suivant
Surentrainement → les données simulées sont trop variées.